## Slide 1
Topology Optimization
Car Steering Part
AOC 2021
김욱진 & 박진협
한국항공대학교 기계공학과
TEAM : WJH

## Slide 2
Index
Car Steering Part
02
03
04
01
Introduction
1. Suspension Arm
2. Knuckle
1 Suspension Arm
2. Knuckle
Design Process
Optimization & Analysis
Conclusion

## Slide 3
01 Introduction

## Slide 4
01
Introduction
∙ 코로나로 인한 침체위기에도 불과하고 탄탄한 수요덕에 호황이 지속될 것으로 예상되는 자동차 산업

## Slide 5
01
Introduction
∙
∙ 논문을 통해 차량 성능 향상을 위해 부품 경량화는 필수적인 요소임을 확인
∙ 현업에 계신 현직자님의 조언을 통해 제동장치 쪽은 경량화 등의 부품최적화가 다소 어려움을 확인
⇒ 외부의 구조물로 부터 보호를 받아 경량화에 조금 더 집중할 수 있는 너클과 주위 연결 부품들로 최적화 주제 선정

## Slide 6
01
Introduction
∙ Knuckle이나 Suspension Arm과 같은 부품 경량화를 하기위한 차체 선정.
∙ 교내 자동차 동아리에서 ‘KSAE 자작 자동차 대회＇에 출전하기 위해 제작했던 BAJA 차를 대상으로 설계를 진행.
∙ BAJA 차나 일반 승용차의 서스펜션 구조를 직접 가서 보고 설계 방향성을 잡음.
⇒ 최적화 대상 선정
[BAJA CAR] [Knuckle & suspension arm]

## Slide 7
02
Design Process

## Slide 8
02
Design Process
Suspension arm
Suspension arm
∙ 차량의 본체와 바퀴를 연결하는 부품, 차체의 충격을 감소시키고, 움직임을 자유롭게 하도록 함.
∙ 조향 장치의 중요 부품인 너클 (Knuckle)과 롤케이지 (Rollcage)를 연결하는 매우 중요한 지지부.
∙ Suspension arm의 균열이나 파손은 소음 유발이나 승차감 저하, 크게는 안전성에도 위험을 줄 수 있음.
Low arm
Upper arm

## Slide 9
02
Design Process
Suspension arm
Suspension structure
[Suspension part]
∙ 기존에 제작하지 않았던 ‘suspension arm’ 을 최적화 툴을 통해 새로 설계하는 것이 목적.
∙ 너클(knuckle)과 롤케이지(Rollcage)를 연결할 arm 설계 후 assembly.
∙ 두 파트를 잇는 정확한 길이와 각도가 필요.

## Slide 10
02
Design Process
Suspension arm
∙ 두 연결부의 치수 측정 후, Upper arm Design

## Slide 11
02
Design Process
Suspension arm
[Bracket]
브라켓(Bracket)과 설계하는 어퍼암(Upper arm)이
조인트에 의해 정확히 체결될 수 있도록 치수를 맞춤
Left : Rollcage에 부착된 Bracket
Right : 어퍼암의 Bracket 과의 체결 부위
[Boll Joint]
너클(Knuckle)이 자유롭게 조향할 수 있도록 하는
볼 조인트와 어퍼암의 Hole 치수 맞춤.
Left :Boll Joint
Right : 어퍼암의 Boll Joint 와의 체결 부위

## Slide 12
02
Design Process
Suspension arm
서스펜션 구조에 맞도록 설정한 치수를 이용하여 설계한 어퍼암. 후에 최적화를 원할하게 진행하기 위해 단순하게 디자인.
⇒ ‘Inspire’ 을 이용하여 CAD file을 불러온 후, 설계 영역과 비 설계 영역을 분리함.
Suspension Upper Arm

## Slide 13
02
Design Process
Knuckle
Wheel Alignment
→ 조향의 주요부품인 너클 설계에 필수고려요소
Camber
Caster
King pin
inclination

## Slide 14
02
Design Process
Knuckle
∙ 캠버는 조향핸들의 조작을 가볍게 하며, 수직방향의 하중에 의한 앞차축의 휨을 방지한다.
∙ 중립 & 양의 캠버각에 비해 음의각은 코너링시 횡으로 힘을 받아 타이어가 변형될 경우 타이어 접지 면적이 보다 넓어진다. 즉, 면적이 넓어짐에 따라 횡가속도를 견디는 힘의 한계높음
→ 코너링에 적합
∙ 이번 프로젝트에서는 코너링이 많이 사용되는 바하차보다는 일반 차량에 큰 비중을 두었기 때문에 음의 캠버는 고려하지 않았다.
Camber

## Slide 15
02
Design Process
Knuckle
King pin
inclination
∙ 킹핀 경사각은 조향바퀴의 조작력을 가볍게하며 앞바퀴에 복원성을 주어서 직진위치로 쉽게 되돌아 가게 한다.
∙ 스크러브 반경(그림 속 스크러브 레디어스)은 킹핀 오프셋이라고도 불리며, 차륜 중심선의 접지점과 킹핀 중심선의 연장선이 노면과 만나는 점 사이의 위치 관계에 따라 정(+)의 킹핀 오프셋 혹은 부(-)의 킹핀오프셋이라고 불린다.
∙ 이번 프로젝트에서 선정한 정의 킹핀오프셋은 그 값이 클수록 핸들이 무거워지고 장애물 턱에 올라가면 흔들림이 발생하기에 최대한 작게 만드는것이 관건이었다.

## Slide 16
02
Design Process
Knuckle
Caster
∙ 캐스터각을 적용시키면 조향바퀴에 방향성을 주며 조향하였을 때 직진방향으로 되돌아오는 복원력을 발생시킨다.
∙ 캐스터각을 양의 값으로 세팅할 시 차량의 직진안정성이 좋아지기에 대부분의 양산차는 양의 캐스터값을 가진다 → 이번 프로젝트에서도 양의 캐스터각을 선정

## Slide 17
02
Design Process
Knuckle
∙ 킹핀 경사각의 경우 보통 5~10의 범위로 제작을 진행
→ 이번 프로젝트에서는 9로 목표값으로 설계
∙ 그에 따른 킹핀 오프셋(스크러브 반경)은 앞서 얘기한 바에 따라 최대한 작게 만들고 싶었지만 설계 과정을 거듭함에따라 강제적으로 스크러브 반경을 줄일 때 다른 파트와 어긋나는 부분이 많아졌음.
→ 최종 스크러브 반경의 설계목표는 40mm.
∙ 주행중 구동력이 손실되지 않도록 하기위해 캠버각은 0를 목표로 설계 진행
하지만 구현과정에서 허브 및 브레이크 캘리퍼의 간섭으로 인해 처음 목표값보다 조금 증가한 값을 얻었다.
스크러브 반경 : 40mm → 43.473mm
킹핀 경사각 : 9 → 9.076

## Slide 18
02
Design Process
Knuckle
이번 프로젝트에서는 조향 바퀴의 복원력을 증가시키고 불안정한 주행을 방지하기위해 평균적으로 가해주는 캐스터각 1~3보다 높은값으로 설정
캐스터각 : 8

## Slide 19
03
Optimization & Analysis

## Slide 20
03
Optimization & Analysis
Suspension arm
∙ 본 최적화는 정적 하중상태에서의 모델을 대상으로 하였으며, 어퍼암(Upper Arm)의 최적화를 위해서는 브라켓(bracket)에 가해지는 힘을 알아야함.
∙ 직접 Baja차의 하중을 측정하기 어려워, Baja 차의 Load analysis 논문을 인용하여, 하중 값을 계산함.
∙ 어퍼암(Upper Arm)의 형태는 논문과 다르나, 브라켓에 걸리는 하중은 동일하게 가정하였으므로 하중 값 사용 가능.
[upper arm에 가해지는 하중과 반력 FBD]
최적화하기 위한 하중 조건

## Slide 21
03
Optimization & Analysis
Suspension arm
Inspire에서 최적화 대상에 적절한 하중을 주기위해, Upper arm과 지면의 각도를 측정 후,
그 값을 이용하여 힘의 벡터(vector) 계산.
논문에서 인용한 x 방향 하중 = 203.25 N, y 방향 하중 = 351.25 N 이므로,
브라켓에 수직으로 작용하는 하중

## Slide 22
03
Optimization & Analysis
Suspension arm
∙ 어떤 물체가 힘을 받을 때, 모양이나 부피 변형에 대해 저항하려는 성질
∙ 강성이 큰 물체는 같은 힘이 대하여 작은 변형이 생기며, 강성이 무한한 물체는 어떠한 힘에도 변형하지 않으며 이를 ‘강체＇라고 함.
⇒ suspension arm과 같은 하중 지지부에 있어서 강성의 증가는 차체 전체에 안정성을 크게 높임. 따라서, 두 suspension arm인 upper arm과 low arm의 최적화 목표를 강성 최대화로 설정.
⇒ 또한 강성을 증가시키면서, 질량을 감소시킬 수 있다면, 생산성과 경제성에 있어서 매우 좋은 효과를 낼 수 있음.
강성 (stiffness)
maximize
stiffness
mass
reduction
Objective

## Slide 23
03
Optimization & Analysis
Suspension arm
∙ 앞에서 계산한 벡터를 이용하여 하중 조건 설정.
∙ 두 Joint에 하중이 적절히 받도록 ‘커넥터’를 이용하여 하중 적용.
∙ 유형- 토폴로지
∙ 목표질량- 디자인 영역의 30%로 설정
⇒ 질량을 감소시킴과 동시에 강성을 최대화 하도록 함.
[최적화 실행창]
[설정한 하중의 크기와 방향]

## Slide 24
03
Optimization & Analysis
Suspension arm
[최적화가 완료된 Upper arm] [PolyNURBS 맞춤]
∙ 최적화가 끝난 upper arm의 형상을 ‘PolyNURBS 맞춤’ 기능을 활용하여 1차 모델링함.
∙ 디자인 형상이 Joint 부분을 완벽하게 채우지 못한 모습을 확인.
⇒ 최적화된 모델을 이용하여 2차 모델링이 요구됨.

## Slide 25
03
Optimization & Analysis
Suspension arm
∙ Inspire에서 1차 모델링한 어퍼암(Upper arm)을 CATIA에서 재설계함.
∙ 1차 모델링에서 나타나지 않았던 Joint 부근 디자인 영역을 채워 넣어 2차 모델링.
[2차 모델링을 위한 stetch] [2차 모델링한 upper arm]

## Slide 26
03
Optimization & Analysis
Suspension arm
∙ 최적화 전의 질량은 6.792 kg이였으나, inspire에서 최적화한 1차 모델링한 arm의 질량은 2.093 kg으로 69%의 질량 감소.
∙ Joint 부분 형상 수정과, CATIA를 통한 2차 모델링을 거친 최종 arm의 질량은 3.307kg.
[최적화 전 Upper arm]
[1차 모델링 Upper arm]
[2차 모델링 Upper arm]
최종적으로 6.792kg -> 3.307kg 으로 51.3%의 경량화

## Slide 27
03
Optimization & Analysis
Suspension arm
[Displacement]
Max : 0.1045 mm
Min : 1.215e-08 mm
[Max Strain]
Max : 1.205e-04

## Slide 28
03
Optimization & Analysis
Suspension arm
[Safety factor]
Max : 1.708e+04
Min : 4.9
[Max Stress]
Tensile stress : 4.396e+01 Mpa
Compressive stress : 4.018e+01 Mpa

## Slide 29
03
Optimization & Analysis
Suspension arm
‘SIMSOLID’ 를 이용하여 Low arm의 주파수 해석을 진행.
→ 각 Joint에 맞는 구속조건을 설정함.
[9 Mode of Natural Frequency]
9개의 모드 별 고유진동수 값과 각 모드에서의 displacement check.
Frequency Analysis

## Slide 30
03
Optimization & Analysis
Suspension arm
Frequency Analysis
[3-axis displacement of modes]
[motion of Mode 1]

## Slide 31
03
Optimization & Analysis
Suspension arm
Suspension Low Arm
Low arm 역시, 앞에서 upper arm 설계과정과 동일하게 수행.
∙ Low arm은 upper arm과 다르게 ZX평면 기준으로 대칭 형상을 가지므로, 최적화 설계 과정에서 ‘대칭 구속 조건’을 부여함.
Upper arm과 매우 유사한 형태를 나타내는 것을 확인.

## Slide 32
03
Optimization & Analysis
Knuckle
∙ 경량화에 앞서 최적화 전 디자인된 너클 모델의 질량은 CATIA V5의 무게측정 기능을 이용해 얻음.
∙ 물성치는 Inspire에서 사용한 Steel (AISI 304)재료를 Matweb에서 찾아 사용

## Slide 33
03
Optimization & Analysis
Knuckle
최적화 전 질량 : 1.599kg

## Slide 34
03
Optimization & Analysis
Knuckle
∙ 너클에 가해지는 극한의 상황을 가정하기위해 Bumping, Steering, Braking, Conering이 동시에 발생한다고 가정하고 Boundary condition을 적용
∙ 논문을 해석하는 과정에 있어서 Caliper와 Steering Arm 하중이 전달되는 정확한 위치를 찾지 못하여 Inspire 내의 ‘커넥터’기능을 이용해 대략적인 평균위치로 하중을 가해줌.

## Slide 35
03
Optimization & Analysis
Knuckle
∙ 너클에 가해지는 부하 하중 조건들을 외국논문에서 발췌하여 앞서 확인한 위치에 맞는 힘들을 계산 후 입력
m : (270[차 무게] + 70[성인 남성 평균 무게])/4 = 85kg
Braking force : 1.5mg = 1.5 85 9.81
= 1250.775 N
Brake torque : 1250.775 35.787 = 44761 Nmm
= 4.4761 Nm
Steering force : 50 N
Cornering force : mg = 85 9.81
= 833.85 N
Bump force : 3mg = 3 85 9.81
= 2501.55 N

## Slide 36
03
Optimization & Analysis
Knuckle
Steering
Bumping
Brake Torque
Cornering

## Slide 37
03
Optimization & Analysis
Knuckle
∙ 유형 : 토폴로지
∙ 최소 안전 계수 : 1.2
∙ 두께 구속 조건 : 최소 0.0079885 m

## Slide 38
03
Optimization & Analysis
Knuckle
∙ 최적화가 끝난 너클의 형상을 ‘PolyNURBS 맞춤' 기능을 활용하여 1차 모델링을 진행
∙ 디자인 형상이 오른쪽 그림과 같이 제대로 ‘래핑’이 안되거나 하중을 받치기에 지나치게 얇은 형상이 나옴
⇒ 최적화된 모델을 이용하여 2차 모델링이 요구됨

## Slide 39
03
Optimization & Analysis
Knuckle
∙ 어퍼암과 마찬가지로 Inspire에서 1차 모델링한 너클을 카티아에 가져와 재설계함.
∙ 최대한 1차 모델링 디자인과 비슷하게 유지하며 래핑이 생기지 않은 부분을 비롯하여 형상이 모호한 부분을 중심으로 고르게 2차 모델링을 실시함.

## Slide 40
03
Optimization & Analysis
Knuckle
∙ 최적화 전 디자인에 비해 로우 암 부분 안전율은 다소 낮아졌지만 경량화가 진행되는 과정에서 어쩔 수 없는 결과라고 생각된다.
∙ 최종 질량은 0.4297kg으로 경량화는 성공적으로 이루어졌다고 판단할 수 있다.

## Slide 41
03
Optimization & Analysis
Knuckle
∙ 추가적으로 ‘Simsolid’의 Modal 해석을 통해 고유진동수를 파악
∙ 철의 물성치는 ‘Inspire’에 사용한 재료와 똑같은 물성치를 사용

## Slide 42
03
Optimization & Analysis
Knuckle
예상과 같이, 경량화로 인해 너클 고유진동수는 감소
[경량화 전 너클]
[경량화 후 너클]

## Slide 43
03
Optimization & Analysis
Knuckle
[경량화 전 너클]
[경량화 후 너클]
예상과 같이, 경량화로 인해 너클 고유진동수는 감소

## Slide 44
04
Conclusion

## Slide 45
04
Conclusion
경량화 : 1.599kg → 0.4297kg
경량화 : 6.792kg → 3.307kg

## Slide 46
04
Conclusion
[Optimized Suspension arm and Knuckle]
[BAJA CAR assembly product]

## Slide 47
Reference
∙ Manish Chettiar 외 4명. “Analysis and Material Optimization of Steering Knuckle using FEA“. D.Y.Patil College of Engineering. → 너클 하중 계산
∙ AMBATI ARUN KUMAR 외 1명. “Modeling and Structural Analysis of Knuckle Steering Using FEM With Different Materials”. Acharya Nagarjuna University College of Engineering and Technology.
→ 너클 하중 위치 확인
∙ 송태준 외 5명. “킹핀 오프셋을 고려한 애커먼 장토식 기반 전기 자작자동차의 앞 너클 설계”. 한경대학교 기계공학과.
→ 설계 과정중에 발생하는 휠 얼라인먼트 오차 발생 이유
∙ 김해수 외 4명. “이종소재 경량화 서스펜션 로워암 개발”. 현대위아 기술연구소 & 현대자동차 경금속 재료 연구팀 & 연세대 금속공학과. → 자동차 부품 경량화의 필요성
∙ Cesar O. Arias 외 5명. “BAJA Vehicle Front Suspension Design”. Dr, Mujibur Khan. 2011.
→ Upper & Low Arm 의 하중 분석

## Slide 48
THANK
YOU
Topology Optimization of Car Steering Part